实验一 实验系统操作与指令练习实验

一 、实验目的：
1. 熟悉 Lab6000系列单片机仿真实验系统键盘操作使用方法
2. 掌握汇编语言基本语句的功能，简单程序的输入、检查和调试方法
二 、实验设备：
Lab6000系列单片机仿真实验系统
三、实验内容：
学会掌握人工汇编汇编语言源程序的方法；自己编写一段小程序，或采用实验指导书给出的程序，将程序汇编成机器语言程序。形式如下（包括地址码，汇编指令，机器代码）
例：
ORG 0100H
地址码	汇编指令	机器代码
0100H	MOV A, #78H	7478H
0102H	MOV R0, #32H	7832H
0104H	ADD A, #2DH	242DH
0106H	MOV @R0, A	F6H
0107H	SJMP $	80FEH

1. 学习 ①MON键 ②RST键 ③LAST键 ④NEXT键的使用方法。
2. 学习使用键盘输入程序的方法。
3. 学习单步（STEP健）、跟踪（TRACE键）、设置断点（HERE键）、连续执行（EXEC键）的使用及程序调试方法。
4. 学习SFR专用寄存器，R0-R7工作寄存器及存储单元内容的检查方法。
四、实验步骤：
  1. 仔细阅读Lab6000系列单片机仿真实验系统使用说明书。
  2. 熟悉Lab6000系列单片机仿真实验系统键盘操作使用方法，了解新型开发系统的使用方法，
  3. 把下面汇编源程序手工译成目标机器码程序（课下完成，汇编格式见上面的例子）
ORG 1000H
1000H： MOV A，#35H
        MOV R0，#6FH
        MOV SP，#07H
        MOV R6，A
        MOV A，#90H
        MOV @R0，A
        MOV 60H，#41H
        MOV 41H，60H
        MOV DPTR，#0650H
        PUSH 60H
        PUSH DPH
        PUSH DPL
        POP R1（01H）
        POP R2 (02H)
        POP A
        XCH A，R1（01H）
        SJMP $
  1. 将上面的程序通过键盘输入Lab6000系列单片机仿真实验系统。
  2. 单步运行上面程序，记录检查每步执行后有关存储单元或寄存器内容。
  3. 连续运行上面程序，检查执行结果及有关寄存器或存储单元内容
五、实验要求：
1. 认真阅读实验指导书，Lab6000系列单片机仿真实验系统使用说明书。
2. 实验要求每个同学独立完成，写出实验报告。
六、实验报告要求：
1 程序的源程序、目标程序及单步运行结果整理。
2 总结使用方法。
.

实验二、运算程序设计

一．实验目的：
1. 熟悉单片机开发系统的使用
2. 进一步熟悉 Lab6000系列单片机仿真实验系统的使用
3. 学习传送指令和运算指令的操作
4. 学习简单运算程序的编程，简单程序的输入、检查和调试方法。
二．实验设备：
Lab6000系列单片机仿真实验系统
三．实验内容：
1. 多字节加、减法
已知：（30H)＝60H，（31H)＝5CH，（32H）＝33H，（40H)＝8BH，（41H)＝7FH，（42H)＝21H。30H、31H、32H单元内容为被加数(被减数)，40H，41H，42H单元内容为加数(减数)，低字节在低地址，高字节在高地址。
    要求：编程将两数相加存于30H～32H单元中：将两数相减存于40H一42H单元中：（低字节在低地址，高字节在高地址。)
2. 两个双字节数相乘。
入口：（R5R4）*（R3R2）——>R0指出口的四个单元。
出口：积数放在内部RAM23H，24H，25H，26H单元。
调试数据如下：
	被乘数 / （R5）（R4）	乘数 / （R3）（R2）	积数 / (23H) (24H) (25H) (26H)
1	FF FF	FF FF
2	00 FF	00 FF
3	FF 00	FF 00
4	F0 F0	F0 F0
5	0F F0	0F F0

 算法：
        R5 R4
        X R3 R2
        R4*R2

        R5*R2
        R4*R3
        + R5*R3

(23H) (24H) (25H) (26H)

四.实验要求：
1．编程(实验前进备好)
2．将程序键入Lab6000系列单片机仿真实验系统
3．分别运行两个程序，记录并分析结果
五、实验报告：
1，整理实验程序清单及结果。
2．分析运行结果
3．总结加、减、乘法指令。

实验三、循环程序设计

一．实验目的：
1． 理解并掌握数据区清零、建立数据区、数据块拆分、搬移、显示程序的设计方法。
2． 熟悉并掌握循环程序的结构与设计及指令的功能与应用。
3． 逐步提高手工编程、编译程序等能力。
二．实验设备：
Lab6000系列单片机仿真实验系统
三．实验内容：
1．判断下面程序的功能：
        ORG 0100H
        MOV R2，#0AH
        MOV R0，#50H
        CLR A
LOOP：MOV @R0，A
INC R0
DJNZ R2，LOOP
SJMP $
2．修改程序，使片内RAM内容符合下面结果：
50H / 51H / 52H / 53H / 54H / 55H / 56H / 57H / 58H / 59H
	00H
	01H
	02H
	03H
	04H
	05H
	06H
	07H
	08H
	09H

3．设计一程序将建立在片内RAM 50H—59H单元的数据区传送到片内RAM 40H—49H单元的数据区域内。
四、实验报告：整理本实验所涉及的程序，按规定格式书写，写出实验运行结果。
实验四 电子时钟（综合实验）

一、实验目的：
1．进一步掌握定时器的使用和编程方法
2．进一步掌握中断处理程序的编程方法
3．进一步掌握数码显示电路的驱动方法
二、实验设备：
Lab6000系列单片机仿真实验系统
三、实验内容：
利用CPU的定时器和实验仪上提供的数码显示电路，设计一个电子时钟。格式如下：
XX XX XX 由左向右分别为：时、分、秒
四、实验电路连线：
本实验连线只需接上显示/键盘的选择信号即可。见图

连线	连接孔1	连接孔2
1	KEY/LED_CS	CS0

五、实验说明：
定时器每100us中断一次，在中断服务程序中,对中断次数进行计数，100us计数10000次就是1秒。然后再对秒计数得到分和小时值，并送入显示缓冲区。
本实验系统提供了6 位8段码LED显示电路，只要按地址输出相应数据，就可以实现对显示器的控制。显示共有6位，用动态方式显示。8位段码、6位位码是由两片74LS374输出。位码经MC1413或ULN2003倒相驱动后，选择相应显示位。
本实验系统中 8位段码输出地址为0X004H，位码输出地址为 0X002H。此处X是由KEY/LED CS 决定，参见地址译码。做键盘和LED实验时，需将KEY/LED CS 接到相应的地址译码上。以便用相应的地址来访问。例如，将KEY/LED CS 接到CS0上，则段码地址为08004H，位码地址为08002H。
五、实验流程图：
见附图： 实验程序流程图（仅供参考）
六、实验要求：
1.认真预习实验指导书
2. 课下完成编写实验程序
七．实验报告要求：
1.整理实验程序清单及结果并分析运行结果
2.总结编程思路及程序的实际调试方法，写出实验调试步骤

附表1：七段数码管的字型代码表如下表：

        a

    f b

        g

    e c

        d
        。dp

显示字形	g	f	e	d	c	b	a	段码
0	0	1	1	1	1	1	1	3fh
1	0	0	0	0	1	1	0	06h
2	1	0	1	1	0	1	1	5bh
3	1	0	0	1	1	1	1	4fh
4	1	1	0	0	1	1	0	66h
5	1	1	0	1	1	0	1	6dh
6	1	1	1	1	1	0	1	7dh
7	0	0	0	0	1	1	1	07h
8	1	1	1	1	1	1	1	7fh
9	1	1	0	1	1	1	1	6fh
A	1	1	1	0	1	1	1	77h
b	1	1	1	1	1	0	0	7ch
C	0	1	1	1	0	0	1	39h
d	1	0	1	1	1	1	0	5eh
E	1	1	1	1	0	0	1	79h
F	1	1	1	0	0	0	1	71h

开始
初始化显示参数
关所有位显示
取显示数据

输出段码数据

输出位选通信号
延时
位选通信号移位
指向下一个显示数据
返回

6位完成

图4-1显示程序流程图（参考）

图4-2 键盘显示电路

否
否
否
设置初始常数

置定时器模式及常数

启动定时器

读取小时值
显示数据送缓冲
开始

转换成显示数据

读取分钟值
显示数据送缓冲

转换成显示数据

读取秒值
显示数据送缓冲

转换成显示数据

调用显示子程序

中断入口
保护现场
是
是
否
10000次计数值减1
设置下次10000次计数值
秒值加1
秒值清0，分钟加1
分值清0，小时加1
小时值清0
恢复现场

中断返回

计数值为0
到60秒

到60分钟

到24小时

图4-3 实验程序流程图（参考）